# Text boxes

DA1 – 78L15 (на схеме опечатка)

Реле К1 необходимо зашунтировать диодом VD7 – на печатной плате под него предусмотрено посадочное место. Тип диода FR157

Подключение к телефону Siemens C35, M35 и т.д. сигнальных линий ТХ и RX:

Вывод 7 микроконтроллера (RХ) на вывод 5 - DATA OUT (TX) телефона

Вывод 8 микроконтроллера (ТХ) на вывод 6 - DATA IN (RX) телефона

GND – вывод 1 телефона